®

SOLUŢII  INTEGRATE

CÂNTARE ELECTRONICE

SELIROM®  EVL model  PE

SELIROM®  EVL+ model PK

.                                                                                                                       .

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

2010

cod :  EVL–004-025-000

Cântare  Selirom®  EVL, EVL+  fără calcularea preţului

EVL+ PK                                         EVL  PE

Alte  cântare  din familia Selirom® EVL+   cu  calcularea preţului

EVL+ BM                    EVL+ LM                 EVL+ BT              EVL+ LT

EVL+ BF                               EVL+ LF

Notă: lungimea tijei pentru afişorul vertical (pt.client), la modelele L,

poate fi livrată la lungimea dorită, la comandă.

®

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Produs: APARAT ELECTRONIC DE CÂNTĂRIT

CU FUNCŢIONARE NEAUTOMATĂ

EVL  ………………………

Seria :                   Data vânzării:

| ............................... | ………………… |
| --- | --- |

Termenul de garanţie este de 24 luni de la  data vânzării.

Drepturile de garanţie se acordă primului Cumpărător :

………………………………………………………………………………………………………………………………

Pentru a putea beneficia de drepturile de garanţie cântarul trebuie folosit conform normelor de mai jos şi din Instrucţiunile de utilizare.

Acumulatorul, Adaptorul de alimentare, Cablurile exterioare carcasei, Folia de plastic a tastaturii şi Tava de plastic au garanţie 6 luni de la data vânzării.

Nu fac obiectul garanţiei necunoaşterea utilizării cântarului sau penele false,  defecţiunile cauzate de cauze externe cântarului, cum ar fi: şocuri ale tensiunii electrice, inundaţii, incendii, catastrofe, cutremure ori alte fenomene ale naturii.

În nici o circumstanţă Selirom nu este răspunzător pentru nici un fel de daune, costuri, cheltuieli incidentale, directe sau indirecte ori pentru eventuale informaţii eronate sau pentru pierderi de informaţii .

Drepturile de garanţie se pierd dacă:

- Sigiliul, etichetele cântarului şi alte marcaje nu mai sunt intacte;

- Cântarul sau accesoriile sale  s-au defectat ca urmare a unor izbituri, căderi, alte

şocuri mecanice, are afişajul sau carcasa  sparte sau crăpate şi alte asemenea;

3.   Ieşirea din funcţiune se datorează exploatării incorecte  sau improprii a cântarului, în condiţii contrare Instrucţiunilor de utilizare, a fost expus la lichide, lichide corozive;

- Carcasa a fost deschisă sau au intervenit personae neautorizate  de Selirom;

- Nefuncţionarea se datorează descărcării acumulatorului, sau dacă acesta nu a fost

formatat înainte de punerea în funcţiune.

- Se utilizează alt tip de adaptor de alimentare decât cel cu care a fost dotat cântarul;

În cazul defectării cântarului în perioada de garanţie vă rugăm să îl aduceţi la firma de

la care l-ati cumparat, împreună cu acest Certificat de garantie sau Factura. Deasemeni va puteti adresa direct la sc SELIROM® srl – dpt. tehnic, tel. 021.413.7027, 021.413.2099, 0723.253.134,  e mail: selirom@newsys.ro .

Drepturile Cumpărătorului sunt cele prevăzute în Legea 476/06 privind Protecţia Consumatorilor.

sc SELIROM® srl                                    Vânzător

………………………………..

…………………………………

##### 1. Scurtă descriere

Familia de cântare electronice Selirom® EVL model PE şi EVL+  model PK sunt  aparate de măsură precise pentru măsurarea masei şi sunt destinate utilizării în toate categoriile de spaţii comerciale, precum şi în procesele de fabricaţie (brutării, covrigării, patiserii, cofetării, vopsitorii auto etc.).

Toate modelele din familia de cântare EVL şi EVL+ sunt construite pentru a lucra la o temperatură  a mediului de la minus 10 °C la plus 40 °C şi cu o autonomie de lucru faţă de reţeaua de curent electric de 100 ore.

Cântarele Selirom® oferă posibilitatea unei măsurări exacte, a unei citiri  uşoare a rezultatului măsurării masei, a calculării automate a valorii, a revenirii automate la zero şi a introducerii şi memorării Tarei.  Cântarele Selirom pot avea unul sau două intervale de cântărire.

Cântarele Selirom® EVL model PE  au în dotare două interfeţe seriale RS232  pentru comunicaţia cu: PC, casă electronică de marcat, imprimantă pt. etichete etc. Cântarele EVL+ model PK pot fi dotate, la cerere, cu interfaţă serială RS232.

2.  Маrcaje şi sigilare

Cântarele Selirom® EVL  şi EVL+ sunt introduse legal pe piaţă, având toate certificatele de conformitate cu normele legale româneşti şi europene :

- Certificatul de Conformitate Examinare CE de Tip nr.T 012/2007 rev.2,

pentru cântarele Selirom® EVL

- Conformitate Examinare CE de Tip nr.T051/2008 rev.1, pentru cântarele

Selirom® EVL+

- Cântarele Selirom® sunt conforme cu cerinţele din HG617/2003, cu

standardul EN 45501, cu Directiva 90/384/EEC, cu Directiva 93/68/EEC. Pe capacul lor superior este aplicată eticheta de produs, care conţine date şi marcaje: seria cântarului, principalele caracteristici metrologice ale cântarului, marcajul CE, numărul Certificatului, anul certificării etc.

Cântarul este sigilat cu plombă de plumb, pentru preîntâmpinarea deschiderii sale neautorizate.

- Funcţii principale

  - Definirea masei greutăţilor aşezate pe platforma cântarului

  - Afişarea datelor :  masa măsurată, Tara şi alte informaţii, pe două

display-uri: unul pentru operator şi unul pt. client.

- Tara  - se poate utiliza de la greutatea min la cea Max

- Tara cumulativă -  funcţia Dozare – la modelul PK

- Deconectare automată (stand by) cu timp programabil – la modelul PK

- Comunicarea cu alte echipamente: casă electronică de marcat, PC, imprimantă – la modelul PE  (la modelul PK  la cerere)

- Autotestare continuă

- Semnalizare vizuală şi sonoră

- Caracteristici metrologice

- Date tehnice

| modelul | greutate maximă | greutate minimă | efectul maxim al tarei | mărimea diviziunii e=d= |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EVL 3/6, EVL+ 3/6 | 3/6 kg | 20 g | minus 6 kg | 1/2 g |
| EVL 6/15, EVL+ 6/15 | 6/15 kg | 40 g | minus 15 kg | 2/ 5 g |
| EVL 15/30, EVL+ 15/30 | 15/35 kg | 100 g | minus 30 kg | 5/ 10 g |

##### Notă: Lа variantele POST  greutatea minimă min= 5e

- Gabarit:

-   la modelul EVL PK  :  300 х 260 х 120 mm

-  la modelul EVL+ PE : 380 x 330 x 140 mm (fără tavă; cu tavă: 190 mm)

- Masa proprie:  -  la modelul EVL PK: 2,950 kg

-  la modelul EVL+ PE: 4,930 kg

- Display  :  LCD - 6 cifre, 1 rând, lumină de fond automată (la modelul PK)

2 buc, încorporate în carcasă, pentru client şi pentru operator

- Clasa de exactitate: medie III  , conform SN EN 45501:2001

- Erori admisibile conform SN EN 45501:2001

- Numărul de diviziuni: n =  3000

- Condiţii de lucru :

- alimentare : -  acumulator integrat 6 V / 5 Ah

-  adaptor de alimentare  ~ 220 V / ~ 14 V

-  de la priza auto de brichetă

-  de la un acumulator auto 12 V

-  consum maxim : < 4 VA

- temperatura de lucru: minus 10 °C la  plus 40 °C

- umiditatea relativă a aerului : de la 20 % la 80 %

- presiunea atmosferică: de la 84 kPa  la 107 kPa

- securitate electrică în utilizare – сonformă

5.  Instrucţiuni de instalare

  - Deschideţi cutia de carton şi scoateţi conţinutul, care trebuie să aibă

fie următoarul:

-  Cântar

-  Platforma metalică

-  Adaptor de alimentare AC

-  Instrucţiune de exploatare cu Certificat de garanţie şi Declaraţie de

conformitate

Faceţi o inspecţie vizuală a cântarului pentru a descoperi eventualele nereguli

mecanice rezultate în urma transportului.

    - Montaţi platforma metalică cu picioruşele în jos - care trebuie să intre în

orificiile corespunzătoare din partea de sus a cântarului. Apoi se apasă uşor

platforma, astfel încât să se aşeze în poziţie stabilă.

    - Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă orizontală, stabilă, fără vibraţii. Verificaţi

orizontalitatea cântarului privind nivela cu bulă de aer de pe capacul superior. Dacă bula de aer nu se înscrie în cerc, se reglează orizontalitatea cântarului cu ajutorul celor patru picioare cu şurub ale cântarului.

    - Introduceţi adaptorul de alimentare AC în priza reţelei electrice. În nici o

situaţie nu trebuie folosit alt adaptor AC de alimentare decât cel original.

Pentru utilizarea normală a cântarului sunt necesare următoarele :

-  tensiunea curentului electric de alimentare :  220 V ±10%

-  frecvenţa curentului electric:  50 Hz ± 1 Hz

-  temperatura mediului: de la minus 10 °C la plus 40 °C

-  umiditatea relativă:  de la 20 % la 80 %, fără condens

    - Apăsaţi tasta ON/OFF pentru pornirea cântarului. Automat se startează

programul de autotestare a cântarului (se afişează pe toate cifrele, de la  0 la 9), după care cântarul intă automat în modul cântărire. Aşteptaţi 10 minute, după care puteţi începe lucrul cu cântarul.

f.  Oprirea cântarului se face prin apăsarea lungă a tastei ON/OFF şi

scoaterea adaptorului de alimentare din priză.

- Nu aşezaţi cântarul în următoarele locuri unde :

- au loc schimbări bruşte de temperatură

- se află sub incidenţa directă a razelor de soare

- există mult praf sau umiditate ridicată

- sunt vibraţii sau curenţi puternici de aer

- sunt câmpuri magnetice puternice sau lângă aparate generatoare de câmp electromagnetic.

- Nu lăsaţi greutăţi pe platforma cântarului

- Feriţi curgerea pe cântar a lichidelor, a saramurilor, a altor lichide corozive,

care pot defecta cântarul.

- Evitaţi şocurile mecanice sau manevrarea cu bruscă a greutăţilor pe cântar

care pot defecta cântarul.

- Imagine

Legenda :

      - Postament – în partea inferioară cânta se sprijină pe patru picioare reglabile

-  susţine mecanica de preluare a greutăţii, formată din două

piese de aluminiu, superioară şi inferioară, celula de

greutate, blocul electronic şi acumulatorul integrat

      - Platforma de preluare a greutăţii – pe aceasta se aşează produsele a

căror masă urmează  a fi măsurată. Platforma este

confecţionată din inox.

      - Capacul superior acoperă blocul electronic şi construcţia de preluare a

greutăţii. Pe capac sunt montate: tastatura, afişajul operator (6), afişajul

client, precum şi eticheta de produs (semnul Certificatului CE de tip,

principalele caracteristici metrolgice, seria etc.) şi însemnele metrologice

(verificare iniţială şi periodică) .

      - Nivela cu bulă de aer – pentru definirea poziţiei orizontale a cântarului

se obţine prin înşurubarea/deşurubarea picioarelor cântarului (5), până

când bula de aer se înscrie în cercul de pe nivelă.

      - Tastatura – pentru introducerea preţului unitar şi pentru selecţia PLU

      - Afişor operator – oferă informaţia de masă, Tara

##### 7.   Lucrul cu cântarul

Cântarul funcţionează în două regimuri de lucru principale : “Cântărire”  (Măsurare) şi “Service”. Comanda cântarului în aceste două regimuri de lucru se face cu tastatura.

Tastatura :  model : PK  -  6 taste funcţionale, dispuse astfel:

-  primul rând de sus:

Fn  =  tasta Funcţii

*  =  tasta lumină de fond display; în regim Service : incrementare cu

câte o unitate

๏ =   tasta Enter ; în regim Service – confirmare (Enter)

- al doilea rând de sus:

ON/OFF  =  tasta Pornit/Oprit  (roşie)

-- 0 --     =  tasta Anulare

>T <       =  tasta Tara; în regim Service  - salt la următoarea cifră

Tastatura :  model : PE  -  7 taste funcţionale, dispuse astfel>

-  primul rând de sus:

TARA  =  tasta Tara

ZERO  =  tasta Anulare

٭     =  tasta lumină de fond display

PRG  =  tasta Programare

-  al doilea rând de sus:

PRN     =  tasta Imprimare, funcţii

MR       =  neutilizată

8.  Conectarea cântarului

- se realizează prin apăsarea prelungită a tastei ON/OFF, până când pe display apare un mesaj.

Primul mesaj care se afişează pe display timp de 2-3 secunde este versiunea

soft a cântarului (la modelul PK);  la modelul PE se afişează 0,000. Apoi se

startează automat autotestul cântarului - se afişează pe toată lungimea display-ului

cifra 8 la modelul PK ( toate cifrele, de la 0 la 9, la modelul PE). După care, timp

de 3-4 secunde se verifică  funcţia anulare a cântarului şi se afişează în acest timp

mesajul --0 -- . Cântarul intră automat în regim normal de lucru – regimul

Măsurare (Cântărire).

| T NET >0< kg |  | T NET >0< kg |  | T NET >0< kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| versiunea soft |  | anulare |  | Regim de lucru |

În regim normal de lucru steguleţul >0< (starea zero şi de stabilitate) trebuie

să fie activat. Lipsa steguleţului de stabilitate se poate datora vibraţiilor sau

„alunecării” temperaturii mediului. În această situaţie trebuie să aşteptaţi 15-20

minute  şi anulaţi cântarul (v.pct.10).

      - Deconectarea

-  se realizează prin apăsarea prelungită a tastei ON/OFF, până când pe

display mesajul P-oFF  (Power Off) – la modelul PK.

T NET >0< kg

Are loc deconectarea blocului electronic, dar rămâne conectat circuitul de

alimenare al acumulatorului. Pentru deconectarea completă scoateţi din priză

adaptorul de alimentare.

Între Deconectare şi Conectare trebuie să treacă o perioadă de min. 10 sec.

Deconectare automată (stand by) cu timp programabil – la modelul PK

Această funcţie permite deconectarea automată a cântarului, atunci când nu se

lucrează cu el, după o perioadă setată de Dv. Funcţia are rolul de economisire a

energiei electrice, inclusiv cea din acumulator – astfel când se lucrează în regim

autonom, durata de lucru a acumulatorului se prelungeşte.

Pentru setarea timpului de intrare în stand by se parcurg următorii paşi:

- se apasă de două ori tasta Fn – pe display se afişează: FunC00

- se apasă de şase ori tasta Fn – până când pe display se afişează alternativ: AutOFF şi 00, primul 0 din stânga clipeşte. Timpul cu care se livrează cântarul este 00 minute – deci funcţia nu este activată

- se activează funcţia prin setarea unei valori diferită de 00 min., introducând  timpul dorit în minute, prin folosirea tastelor * (pt. incrementarea cu câte o unitate a cifrei care clipeşte) şi T ( pt. selecţia următoarei cifre). Ex. pentru 5 minute : se apasă tasta T şi începe să clipească 0 din dreapta.  Se apasă de cinci ori tasta * şi pe ecran apare 1, 2, 3, 4, 5 -  s-a setat timpul de intrare în stand by de 5 minute. Timpul se poate defini până la 99 minute.

- se confirmă setarea făcută prin apăsarea tastei ๏ (Enter)

- ieşirea în regimul normal se face apăsând de două ori tasta >0<

      - Anularea cântarului

Dacă fără greutate pe cântar se defineşte o greutate mai mare ca zero

(se afişează nnnnnn), cântarul trebuie anulat.

Această situaţie se poate datora unei schimbări bruşte de temperatură sau

prezenţei vreme îndelungată pe platformă a unei greutăţi mari; inerţia, măcar

şi mică, a sondei de greutate nu permite, în acest caz, revenirea automată în zero.

Anularea cântarului se face cu tasta >0<  - la modelul PK şi cu tasta

ZERO -  la modelul PE. Funcţia are loc timp de 3...4 secunde, iar pe display în

acest timp  se afişează:

T NET >0< kg

      - Lucrul cu Tara

Tara se utilizeză pentru determinarea greutăţii nete a unui produs care este ambalat (carton, cutie, palet etc.). Pentru aceasta se procedează astfel:

- cu cântarul în poziţie zero se aşează ambalajul gol pe

platforma cântarului.

| T NET >0< kg |  | T NET >0< kg |  | T NET >0< kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se aşează ambalajul gol (Tara) pe cântarul în stare zero |  | Cântarul afişează greutatea ambalajului gol (Tara). Se apasă tasta Т |  | Cântarul afişează greutatea netă egală cu zero. Este activat steguleţul Net |

Valoarea Tarei se memorează, la apăsarea tastei T, astfel încât se pot face cântăriri repetate ale aceluiaşi produs, care are acelaşi ambalaj, fără introducerea de fiecare dată a Tarei. Valoarea Tarei memorate se poate schimba prin apăsarea din nou a tastei T.

| T NET >0< kg |  | T NET >0< kg |  | T NET >0< kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Se aşează ambalajul cu marfa respectivă în el. Cântarul afişează greutatea netă. |  | Dacă se apasă tasta Т cântarul afişează 5 sec. valoarea Tarei, iar steguleţul T este activat în acest timp. |  | După descărcarea cântarului de greutate se afişează Tara cu semnul minus. Steguleţul T este activat. Anularea tarei se poate face prin apăsarea din nou a tastei Т |

Tara cumulativă (funcţia dozare) – numai la modelul PK.

Consideram ca se foloseşte cântarul într-un laborator de patiserie. Se

doreşte introducerea înt-un recipient, pe rând, articolele care compun o reţetă, iar

cântarul să afişeze greutatea netă a fiecărui articol adăugat, conform reţetei.

Pentru aceasta se foloseşte funcţia TARA CUMULATIVĂ, conform procedurii următoare:

1.- se aşează pe cântar recipientul gol; se afişează greutatea sa (ex. 394 g), se apasă tasta T, greutatea recipientului este preluată şi memorată ca Tara; cântarul afişează greutatea 0,000 kg şi semnalizează prin steguleţul NET care este activat că se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în recipient) primul articol din reţetar.

2.- se introduce în recipient primul articol din reţetar; se afişează greutatea netă a primului articol (96 g), semnalizată prin simbolul NET. Se apasă tasta T de 2 ori şi se afişează  noua Tara (490g = 394g+96g).

Pentru pregătirea cântarului pentru următorul articol se apasă tasta T, cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin steguleţul NET că se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în recipient) următorul articol din reţetar.

3.- se introduce în recipient al doilea articol din reţetar; se afişează greutatea netă a articolului nr.2 (256 g) semnalizată prin simbolul NET. Se apasă tasta T de 2 ori şi se afişează noua Tara (746g = 394g+96g+256g). Se apasă tasta T, cântarul afişează greutatea 0,000 kg, semnalizează prin simbolul NET că se lucrează cu Tara şi astfel cântarul este pregătit să primească (în recipient) următorul articol din reţetar.

În acest mod se poate continua cu toate celelalte articole ale reţetarului.

Ieşirea din această funcţie se face eliberând cântarul de greutate şi prin apăsarea tastei T se introduce zero în memoria pentru Tara.

  - Controlul acumulatorului

Tensiunea acumulatorului poate fi citită în regimul service. În regimul normal

de lucru se apasă scurt de trei ori -  la modelul PK,  tasta Funcţii  Fn  (de două ori la modelul  PE).

Pe display se afişează numărul funcţiei 00.

| T NET >0< kg |  | T NET >0< kg |  | T NET >0< kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apăsaţi din nou tasta Fn |  | Tensiunea acumulatorului 6,52 V |  | Ieşie – două apăsări scurte ale tastei >0< |

Valoarea reală a tensiunii acumulatorului se obţine cu adaptorul de alimentare scos din priză.

  - Erori

Sunt posibile următoarele erori :

La conectarea cântarului pe platforma acestuia este o greutate, sau la încercarea de anulare, la apăsarea tastei Anulare.

Cântarul este supraîncărcat cu o greutate mai mare decât cea maxim admisibilă.

Atenţionează că acumulatorul este periculos de descărcat şi cântarul se autodeconectează.

Introduceţi urgent adaptorul de alimentare în priză, conectaţi cântarul prin apăsarea tastei ON/OFF. Rapid se apasă tasta Funcţii (PRG), (până la 15 sec.!!!), pe display se afişează funcţia de măsurare a tensiunii acumulatorului. Rămâneţi în acest regim până când apare tensiunea mai mare de 5.5V. După aceasta se poate intra în regimul normal de lucru. Lăsaţi adaptorul de alimentare conectat încă 8 ore !

Defecţiune a cântarului sau a cablului de date. Chemaţi service-ul autorizat.

Eroare la datele de calibrare. Chemaţi service-ul autorizat.

14.   Comunicarea cu alte echipamente

Cântarele Selirom® EVL+ pot fi dotate, la cerere, cu interfaţă de

comunicare cu  următoarele echipamente :

- un PC

- o imprimantă pentru etichete

- o casă de marcat electronică

- în reţea de cântare EVL, care conţine până la 16 cântare

Cântarele Selirom® EVL au în dotarea standard două interfeţe seriale

RS 232, cu un conector Canon 9 pini, cu două canale de comunicaţie, prin

folosirea diferenţiată a pinilor.

Canalul 1 :   -  este realizează comunicarea cu Casa de marcat, PC, în reţea

-  se transmite numai greutatea măsurată

-  pin 5 ...... masa

-  pin 2 ...... recepţie date ( activ +5V la „0” logic)

-  pin 3 ...... transmisie date de la cântar ( activ +5V pt. „0”logic , 0V pt.„1”logic)

Canalul 2 :   -  este dedicat pt. legătura cu Imprimanta termică de etichete

-  se transmite numai greutatea măsurată

-  pin 5 ...... masa

-   pin 8 ...... recepţie date ( activ +5V la „0” logic)

-   pin 7 .......transmisie date din cântar ( activ +5V la „0”logic , 0V pt. „1”logic)

Pentru a se realiza comunicaţia între cântar şi echipamentul extern sunt necesare:

- cablul de legătură

- definirea vitezei de transfer a datelor, care este simbolizată de la 0 la 7 şi are corespunzător mărimi de la 4800 la 48000 baud

- definirea protocolului de comunicaţie specific pentru echipamentul extern, care este simbolizat de la 0 la 9

În cântar sunt introduse mai multe protocoale de comunicaţie, care se activează prin setarea parametrului CASH xx

Pentru aceasta este se apasă de patru ori tasta  „PRG” iar pe display se afişează CASH 00, unde:

- primul 0, din stânga semnifică viteza de transfer a datelor, a cărei valoare se defineşte cu tasta „T”; fiecare apăsare incrementează cu o unitate

- al doilea 0, din dreapta semnifică tipul protocolul de comunicaţie, a cărei valoare se defineşte cu tasta  „PRG” ; fiecare apăsare incrementează cu o unitate

În tabelul din stânga jos se pot vedea valorile vitezei de comunicaţie şi corespondentul lor de codificare în CASH

În tabelul din dreapta jos, se pot vedea protocoalele de comunicaţie cu diverse echipamente externe şi corespondentul lor de codificare în CASH

Pentru conectarea la cântar a unui anumit echipament extern, denumit pe coloana din dreapta, se selectează pe orizontala celor două tabele numărul pentru viteză şi numărul pentru protocol.

| prima cifră pe display | viteza, [baud] |  | a doua cifră pe display | protocolul de comunicaţie corespunzător tipului echipamentului la care se doreşte transmiterea greutăţii care se măsoară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4800 |  | 0 | casa de marcat Electronika |
| 1 | 1200 |  | 1 | casa de marcat Orgtehnika |
| 2 | 2400 |  | 2 | case de marcat Elka 752, Datecs |
| 3 | 4800 |  | 3 | case de marcat Karat, Daisy cântar Bimko |
| 4 | 9600 |  | 4, 5 | case de marcat Eltrade |
| 5 | 19200 |  | 6 | transmitere necondiţionată a greutăţii |
| 6 | 38400 |  | 7, 8 | PC, imprimantă TP 120L |
| 7 | 48000 |  | 9 | cântare Angel, CAS, DIBAL |

Exemplu :  CASH 44  înseamnă viteza 4 de transfer a datelor (de 9600 baud)

şi protocolul 4  pentru casa de marcat Eltrade A 300  (CASH 19 – în regim fiscal;

CASH 49- în regim nefiscal).

Comunicaţia are loc la această viteză, deci şi casa de marcat trebuie setată la

aceeaşi viteză ca şi a cântarului (v.Instrucţiunile de utilizare a casei de marcat).

Cântarul poate răspunde comenzilor primite de la casa de marcat, dar poate  şi

să transfere informaţia de masă – manual, la comanda operatorului, prin apăsarea

tastei PRN   sau să transmită – automat, necondiţionat, prin utilizarea

protocolului 6.

La conectarea într-o reţea cu alte cântare cântarul primeşte o adresă logică

de identificare (IP).

Firma SELIROM® are în oferta sa curentă întreaga gamă de cântare electronice Selirom® EVL (de la 3 la 5000 kg, cu dublu interval), imprimanta de etichete/coduri de bare.

Programul de emitere etichete si de conexiune cu imprimanta, respectiv cablurile de conexiune intre echipamente, sunt opţionale şi se pot procura de la Selirom®.

*                                  *

*

|  | Declaraţie de conformitate Declaration of conformity |
| --- | --- |

Cântar cu funcţionare neautomată clasa :

The non-automatic weighing instrument class:

| Producător: Manufacturer: | Elicom electronic-Georgiev KD, Bulgaria |
| --- | --- |
| Тip/Моdel: Type/Model: | EVL .......................... |
| Serie Serial Number: | ……………………..... |
| Număr Certificat CE de Tip : No of the EC type-approval Certificate (where applicable) | T051/2008 rev1 NB 1863 |

Сorespunde cu tipul şi modelul descris în Certificatul de Conformitate CE de Tip şi cu cerinţele următoarelor Directive CE :

Corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the requirements of the following EC directives:

2009/23/EC (ex-90/384/EEC)

Este conform cu următoarele standarde :

In conformity with the following standards:

EN45501:2001

EN61000-4-2+A1+A2:2004 	        EN61000-4-4:2006

EN61000-4-11:2006		        EN61000-4-3:2006

Verificarea CE a fost realizată de către Producător, în conformitate cu Certificatul de aprobare a sistemului de calitate a producţiei nr.  BG-Q-07-001/31.07.2007, eliberat de către „Megacommerce EOOD” - Directoratul „Aprobarea Conformităţii”, organism notificat nr.1863

The CE verification has been made by manufacturer in conformity to the certificate of approval no.:BG-Q-07-001/31.07.2007 of the production system quality guarantee approved by "MEGACOMMERCE" Ltd. - Directorate "Conformity Assessment" , Notified body No1863

Verificarea СЕ a fost facuta in zona :

The CE verification has been made in zone:	   g=9,80539

| Data: ………………………………. Date: | Semnătura: Signature : ELICOM ELECTRONIC LTD eng. Todor Georgiev GENERAL MANAGER |
| --- | --- |

Distribuitor  autorizat exclusiv  pentru România :

sc Selirom ® srl

Bucureşti

bd.Timişoara nr.16

sector 6

telefon 021.413.7027

fax 021.413.2099

e mail : vanzari@selirom.ro

web: www.selirom

Pentru succesul afacerii Dv. SELIROM®  vă livreaza :

- soluţii moderne profesionale soft si hard pentru :

  - magazin

  - restaurant

  - hotel

  - bar

  - pizerie

  - cafenea

  - club

  - discotecă

  - cantină etc, etc.

  - lanţuri ale acestora, cu răspândire oriunde

- echipamente profesionale de ultimă generaţie :

  - Cântare electronice comerciale Selirom®  de la 0 kg la 35 kg

  - Cântare electronice platforma Selirom® de la 0 kg la 5 t

  - Cântare electronice auto Eliauto de la 20 t la 80 t

  - Cântare industriale pt.linie aeriană, pt, animale vii, pt. paleţi etc.,

de la 0 kg la 5 t

  - Imprimante termice pentru etichete/coduri de bare,

cu imprimare directă sau prin transfer

- Touch Screen-uri

- PC-uri

- Scannere

- si altele

- consumabile:

- role de hârtie termică, toate dimensiunile

- role cu etichete de hârtie termică, toate dimensiunile standard

- role cu etichete plastifiate, toate dimensiunile standard

www.selirom.ro

# Text boxes

-2.240

2.240

▼

__4.180

P

__0.000

▼

__2.240

--0--

FunC00

P

4

1

6

__0.000

- 3

bAt6.52

__0.000

P-oFF

__0.000

P

5

bAtErr

P

Err-5u

P

--0--

Fn-SEt

P

-0- Err

P

nnn.nnn

P

r-6-53

P

6

5

3

3

4

1

2

2